## Slide 1: Capítulo 1: Conceptos de routing
Routing and Switching Essentials v6.0

## Slide 2: 1.1 Configuración inicial del router
Notes: Programa Cisco Networking Academy
Routing and Switching Essentials v6.0
Capítulo 1: Routing dinámico

## Slide 3: Funciones de un router Características de una red
Notes: 1.1 – Configuración inicial del router
1.1.1 – Funciones de un router
1.1.1.1 – Características de una red

## Slide 4: Funciones de un router ¿Por qué elegir el routing?
El router es responsable del routing del tráfico entre redes.
Notes: 1.1 – Configuración inicial del router
1.1.1 – Funciones de un router
1.1.1.2 – ¿Por qué elegir el routing?

## Slide 5: Funciones de un router Los routers son computadoras
Los routers son computadoras especializadas que tienen los siguientes componentes que se requieren para funcionar:
  Unidad central de procesamiento (CPU)
  Sistema operativo (OS): los routers utilizan IOS de Cisco
  Memoria y almacenamiento (RAM, ROM, NVRAM, flash, disco duro)
Notes: 1.1 – Configuración inicial del router
1.1.1 – Funciones de un router
1.1.1.3 – Los routers son computadoras

## Slide 6: Funciones de un router Los routers son computadoras (continuación)
Los routers utilizan puertos y tarjetas de interfaz de red especializados para interconectarse a otras redes.
Notes: 1.1 – Configuración inicial del router
1.1.1 – Funciones de un router
1.1.1.3 – Los routers son computadoras (continuación)

## Slide 7: Funciones de un router Los routers son computadoras
Memoria del router
Notes: 1.1 – Configuración inicial del router
1.1.1 – Funciones de un router
1.1.1.3 – Los routers son computadoras

## Slide 8: Funciones de un router Los routers interconectan redes
Notes: 1.1 – Configuración inicial del router
1.1.1 – Funciones de un router
1.1.1.4 Los routers interconectan redes

## Slide 9: Funciones de un router Los routers eligen las mejores rutas
Los routers usan rutas estáticas y protocolos de routing dinámico para descubrir redes remotas y crear sus tablas de routing.
Los routers utilizan tablas de routing para determinar la mejor ruta para enviar paquetes.
Los routers encapsulan el paquete y lo reenvían a la interfaz indicada en la tabla de routing.
Notes: 1.1 – Configuración inicial del router
1.1.1 – Funciones de un router
1.1.1.5 Los routers eligen las mejores rutas

## Slide 10: Funciones de un router Métodos de reenvío de paquetes
Switching de procesos: es un mecanismo de reenvío de paquetes más antiguo que todavía está disponible para routers Cisco.
Switching rápido: es un mecanismo común de reenvío de paquetes que usa una memoria caché de switching rápido para almacenar la información de siguiente salto.
Cisco Express Forwarding (CEF): es el mecanismo de reenvío de paquetes más reciente, más rápido y más utilizado de Cisco IOS.
Notes: 1.1 – Configuración inicial del router
1.1.1 – Funciones de un router
1.1.1.6 – Métodos de reenvío de paquetes

## Slide 11: Conectar dispositivos Conexión a una red
Notes: 1.1 – Configuración inicial del router
1.1.2 – Conectar dispositivos
1.1.2.1 – Conexión a una red

## Slide 12: Conectar dispositivos Gateways predeterminados
Para habilitar el acceso a la red, los dispositivos deben estar configurados con la siguiente información de direcciones IP.
  Dirección IP: identifica a un host único en una red local.
  Máscara de subred: identifica a la subred de la red del host.
  Gateway predeterminado: identifica al router al que se envía un paquete cuando el destino no está en la misma subred de la red local.
Notes: 1.1 – Configuración inicial del router
1.1.2 – Conectar dispositivos
1.1.2.2 – Gateways predeterminados

## Slide 13: Conectar dispositivos Documentar la asignación de direcciones de red
La documentación de la red debe incluir, por lo menos, los siguientes elementos en un diagrama de topología y una tabla de asignación de direcciones:
Nombres de los dispositivos
Interfaces
Direcciones IP y máscaras de subred
Gateways predeterminados
Notes: 1.1 – Configuración inicial del router
1.1.2 – Conectar dispositivos
1.1.2.3 – Documentar la asignación de direcciones de red

## Slide 14: Conectar dispositivos Habilitar IP en un host
Dirección IP asignada en forma estática: al host se le asigna manualmente una dirección IP, una máscara de subred y un gateway predeterminado. También se puede asignar la dirección IP de un servidor DNS.
  Se utiliza para identificar recursos de red específicos, como servidores de red e impresoras.
  Se puede utilizar en redes muy pequeñas con pocos hosts.
Dirección IP asignada en forma dinámica: un servidor asigna en forma dinámica la información de la dirección IP utilizando el protocolo de configuración dinámica de hosts (DHCP).
  La mayoría de los hosts obtienen la información de su dirección IP mediante DHCP.
  Los routers Cisco pueden proporcionar servicios DHCP.
Notes: 1.1 – Configuración inicial del router
1.1.2 – Conectar dispositivos
1.1.2.4 – Habilitar IP en un host

## Slide 15: Conectar dispositivos Habilitar IP en un host
Notes: 1.1 – Configuración inicial del router
1.1.2 – Conectar dispositivos
1.1.2.4 – Habilitar IP en un host

## Slide 16: Conectar dispositivos Habilitar IP en un host
Notes: 1.1 – Configuración inicial del router
1.1.2 – Conectar dispositivos
1.1.2.4 – Habilitar IP en un host

## Slide 17: Conectar dispositivos Indicadores LED de los dispositivos
Notes: 1.1 – Configuración inicial del router
1.1.2 – Conectar dispositivos
1.1.2.5 – Indicadores LED de los dispositivos

## Slide 18: Conectar dispositivos Acceso a la consola
Acceso a la consola
Notes: 1.1 – Configuración inicial del router
1.1.2 – Conectar dispositivos
1.1.2.6 – Acceso a la consola

## Slide 19: Conectar dispositivos Habilitar IP en un switch
Los dispositivos de infraestructura de red requieren direcciones IP para habilitar la administración remota.
En un switch, la dirección IP de administración se asigna en una interfaz virtual llamada interfaz virtual de switch (SVI).
Notes: 1.1 – Configuración inicial del router
1.1.2 – Conectar dispositivos
1.1.2.7 – Habilitar IP en un switch

## Slide 20: Configuración básica de un router Configurar los parámetros básicos de un router
Asignar un nombre al dispositivo: lo distingue de otros routers.
Proteger el acceso administrativo: protege el acceso a los modos EXEC con privilegios y del usuario y el acceso a Telnet, además de cifrar contraseñas.
Configurar un aviso: proporciona notificaciones legales de acceso no autorizado.
Guardar la configuración
Notes: 1.1 – Configuración inicial del router
1.1.3 – Funcionamiento del router
1.1.3.1 – Configurar los parámetros básicos de un router

## Slide 21: Configuración básica de un router Configurar una interfaz de router IPv4
Para que la interfaz de router esté disponible, debe cumplir con los siguientes requisitos:
Debe estar configurada con una dirección y una máscara de subred.
Debe activarse con el comando no shutdown. Las interfaces LAN y WAN no están activadas de manera predeterminada.
Deben configurarse con el comando clock rate en el extremo del cable de serie rotulado como DCE.
Se puede incluir una descripción optativa.
Notes: 1.1 – Configuración inicial del router
1.1.3 – Funcionamiento del router
1.1.3.2 – Configurar una interfaz de router IPv4

## Slide 22: Configuración básica de un router Configurar una interfaz de router IPv6
Configure la interfaz con una dirección IPv6 y una máscara de subred:
Utilice el siguiente comando de configuración de interfaces: ipv6 address dirección-ipv6/longitud-ipv6 [link-local | eui-64].
Actívela con el comando no shutdown.
Notes: 1.1 – Configuración inicial del router
1.1.3 – Funcionamiento del router
1.1.3.3 – Configurar una interfaz de router IPv6

## Slide 23: Configuración básica de un router Configurar una interfaz de router IPv6 (continuación)
Las interfaces IPv6 pueden admitir más de una dirección:
Configure una dirección de unidifusión global especificada: ipv6address dirección-ipv6 /longitud-ipv6
Configure una dirección IPv6 global con un identificador (ID) de interfaz en los 64 bits de orden bajo: ipv6address dirección-ipv6 /longitud-ipv6 eui-64.
Configure una dirección link-local: ipv6address dirección-ipv6 /longitud-ipv6 link-local.
Notes: 1.1 – Configuración inicial del router
1.1.3 – Funcionamiento del router
1.1.3.3 – Configurar una interfaz de router IPv6 (continuación)

## Slide 24: Configuración básica de un router Configurar una interfaz de loopback IPv4
Una interfaz de loopback es una interfaz lógica interna del router:
No se asigna a un puerto físico; se la considera una interfaz de software que se coloca automáticamente en estado UP (activo).
Una interfaz de loopback es útil para pruebas.
Es importante en el proceso de routing de OSPF.
Notes: 1.1 – Configuración inicial del router
1.1.3 – Funcionamiento del router
1.1.3.4 – Configurar una interfaz de loopback IPv4

## Slide 25: Verificar la conectividad de redes conectadas directamente Verificar la configuración de la interfaz
Se utilizan comandos show para verificar el funcionamiento y la configuración de la interfaz:
show ip interfaces brief
show ip route
show running-config
Comandos show que se utilizan para reunir información más detallada sobre la interfaz:
show interfaces
show ip interfaces:
Notes: 1.1 – Configuración inicial del router
1.1.4 – Verificar la conectividad de redes conectadas directamente
1.1.4.1 – Verificar la configuración de la interfaz

## Slide 26: Verificar la conectividad de redes conectadas directamente Verificar la configuración de la interfaz (continuación)
Notes: 1.1 – Configuración inicial del router
1.1.4 – Verificar la conectividad de redes conectadas directamente
1.1.4.1 – Verificar la configuración de la interfaz (continuación)

## Slide 27: Verificar la conectividad de redes conectadas directamente Verificar la configuración de una interfaz IPv6
Comandos comunes para verificar la configuración de una interfaz IPv6:
show ipv6 interface brief: muestra un resumen de cada una de las interfaces.
show ipv6 interface gigabitethernet 0/0: muestra el estado de la interfaz y todas las direcciones IPv6 correspondientes a esta interfaz.
show ipv6 route: verifica que las redes IPv6 y las direcciones de interfaces IPv6 específicas se hayan instalado en la tabla de routing IPv6.
Notes: 1.1 – Configuración inicial del router
1.1.4 – Verificar la conectividad de redes conectadas directamente
1.1.4.2 – Verificar la configuración de una interfaz IPv6

## Slide 28: Verificar la conectividad de redes conectadas directamente Filtrar la salida del comando show
La salida del comando show se puede controlar con los siguientes comandos y filtros:
Utilice el comando terminal length número para especificar la cantidad de líneas que se mostrarán.
Para filtrar resultados específicos de los comandos, utilice una barra vertical (|) después del comando show. Algunos de los parámetros que se pueden utilizar después de la barra vertical son los siguientes:
  section, include, exclude, begin
Notes: 1.1 – Configuración inicial del router
1.1.4 – Verificar la conectividad de redes conectadas directamente
1.1.4.3 – Filtrar la salida del comando show

## Slide 29: Verificar la conectividad de redes conectadas directamente Historial de comandos
El historial de comandos almacena temporalmente una lista de los comandos ejecutados para poder acceder a ellos:
Para recuperar comandos, presione Ctrl+P o la flecha HACIA ARRIBA.
Para volver a los comandos más recientes, presione Ctrl+N o la flecha hacia abajo.
De manera predeterminada, el historial de comandos está habilitado y el sistema captura los últimos 10 comandos presentes en el búfer. Utilice el comando show history del modo EXEC con privilegios para mostrar el contenido del búfer.
Utilice el comando terminal history size del modo EXEC del usuario para aumentar o reducir el tamaño del búfer.
Notes: 1.1 – Configuración inicial del router
1.1.4 – Verificar la conectividad de redes conectadas directamente
1.1.4.4 – Historial de comandos

## Slide 30: 1.2 Decisiones de routing
Notes: 1.2 – Decisiones de routing

## Slide 31: Switching de paquetes entre redes Función de switching de un router
Notes: 1.2 – Decisiones de routing
1.2.1 – Switching de paquetes entre redes
1.2.1.1 – Función de switching de un router

## Slide 32: Switching de paquetes entre redes Enviar un paquete
Notes: 1.2 – Decisiones de routing
1.2.1 – Switching de paquetes entre redes
1.2.1.2 – Enviar un paquete

## Slide 33: Switching de paquetes entre redes Reenviar al siguiente salto
Notes: 1.2 – Decisiones de routing
1.2.1 – Switching de paquetes entre redes
1.2.1.3 – Reenviar al siguiente salto

## Slide 34: Switching de paquetes entre redes Routing de paquetes
Notes: 1.2 – Decisiones de routing
1.2.1 – Switching de paquetes entre redes
1.2.1.4 – Routing de paquetes

## Slide 35: Switching de paquetes entre redes Llegar al destino
Notes: 1.2 – Decisiones de routing
1.2.1 – Switching de paquetes entre redes
1.2.1.5 – Llegar al destino

## Slide 36: Determinación de rutas Decisiones de routing
Notes: 1.2 – Decisiones de routing
1.2.2 – Determinación de rutas
1.2.2.1 – Decisiones de routing

## Slide 37: Determinación de rutas La mejor ruta
Un protocolo de routing elige la mejor ruta en función del valor o la métrica que usa para determinar la distancia para llegar a una red:
  Una métrica es un valor que se utiliza para medir la distancia que existe hasta una red determinada.
  La mejor ruta a una red es la ruta con la métrica más baja.
Los protocolos de routing dinámico utilizan sus propias reglas y métricas para armar y actualizar tablas de routing:
  Protocolo de información de routing (RIP): recuento de saltos.
  Abrir primero la ruta más corta (OSPF): costo según el ancho de banda acumulativo de origen a destino.
  Protocolo mejorado de routing de gateway interior (EIGRP): ancho de banda, demora, carga, confiabilidad.
Notes: 1.2 – Decisiones de routing
1.2.2 – Determinación de rutas
1.2.2.2 – La mejor ruta

## Slide 38: Determinación de rutas Equilibrio de carga
Cuando un router tiene dos o más rutas hacia un destino con métricas del mismo costo, el router reenvía los paquetes usando ambas rutas por igual:
  El equilibrio de carga por mismo costo puede mejorar el rendimiento de la red.
  El equilibrio de carga por mismo costo puede configurarse para usar tanto protocolos de routing dinámico como rutas estáticas.
Notes: 1.2 – Decisiones de routing
1.2.2 – Determinación de rutas
1.2.2.3 – Equilibrio de carga

## Slide 39: Determinación de rutas Distancia administrativa
Si se configuran varias rutas a un destino en un router, la ruta que se instala en la tabla de routing es la que tiene la menor distancia administrativa (AD):
  Una ruta estática con una AD de 1 es más confiable que una ruta detectada mediante EIGRP con una AD de 90.
  Una ruta conectada directamente con una AD de 0 es más confiable que una ruta estática con una AD de 1.
Notes: 1.2 – Decisiones de routing
1.2.2 – Determinación de rutas
1.2.2.4 – Distancia administrativa

## Slide 40: 1.3 Funcionamiento del router

## Slide 41: Analizar la tabla de routing La tabla de routing
La tabla de routing es un archivo almacenado en la RAM que contiene información acerca de lo siguiente:
  Rutas conectadas directamente
  Rutas remotas
Notes: 1.3 – Funcionamiento del router
1.3.1 – Analizar la tabla de routing
1.3.1.1 – La tabla de routing

## Slide 42: Analizar la tabla de routing Fuentes de la tabla de routing
El comando show ip route se utiliza para mostrar el contenido de la tabla de routing:
  Interfaces de routing locales: se agregan a la tabla de routing cuando se configura una interfaz. (Pueden verse en IOS 15 o versiones más recientes para rutas IPv4, y en todas las versiones de IOS para rutas IPv6.)
  Interfaces conectadas directamente: se agregan a la tabla de routing cuando se configura una interfaz y está activa.
  Rutas estáticas: se agregan cuando una ruta se configura manualmente y la interfaz de salida está activa.
  Protocolo de routing dinámico: se agrega cuando se implementa EIGRP u OSPF y se identifican las redes.
Notes: 1.3 – Funcionamiento del router
1.3.1 – Analizar la tabla de routing
1.3.1.2 – Fuentes de la tabla de routing

## Slide 43: Analizar la tabla de routing Fuentes de la tabla de routing (continuación)
Notes: 1.3 – Funcionamiento del router
1.3.1 – Analizar la tabla de routing
1.3.1.2 – Fuentes de la tabla de routing (continuación)

## Slide 44: Analizar la tabla de routing Entradas de routing para redes remotas
Interpretar las entradas en la tabla de routing
Notes: 1.3 – Funcionamiento del router
1.3.1 – Analizar la tabla de routing
1.3.1.3 – Entradas de routing para redes remotas

## Slide 45: Rutas conectadas directamente Interfaces conectadas directamente
Un router recién implementado, sin interfaces configuradas, tiene una tabla de routing vacía.
Notes: 1.3 – Funcionamiento del router
1.3.2 – Rutas conectadas directamente
1.3.2.1 – Interfaces conectadas directamente

## Slide 46: Rutas conectadas directamente Entradas de la tabla de routing conectadas directamente
Notes: 1.3 – Funcionamiento del router
1.3.2 – Rutas conectadas directamente
1.3.2.2 – Entradas de la tabla de routing conectadas directamente

## Slide 47: Rutas conectadas directamente Ejemplo de conexión directa
Notes: 1.3 – Funcionamiento del router
1.3.2 – Rutas conectadas directamente
1.3.2.3 – Ejemplo de conexión directa

## Slide 48: Rutas conectadas directamente Ejemplo de IPv6 conectada directamente
Notes: 1.3 – Funcionamiento del router
1.3.2 – Rutas conectadas directamente
1.3.2.4 – Ejemplo de IPv6 conectada directamente

## Slide 49: Rutas obtenidas en forma estática Rutas estáticas
Pueden implementarse rutas estáticas y rutas estáticas predefinidas después de agregar interfaces conectadas directamente a la tabla de routing:
  Las rutas estáticas se configuran de forma manual.
  Estas definen una ruta explícita entre dos dispositivos de red.
  Las rutas estáticas se deben actualizar manualmente si cambia la topología.
  Entre sus beneficios podemos mencionar la mayor seguridad y el mejor control de los recursos.
  Configure una ruta estática a una red específica con el comando ip route máscara de red {ip-de-siguiente-salto | interfaz-de-salida}.
  Se utiliza una ruta estática predeterminada cuando la tabla de routing no contiene ninguna ruta para una red de destino.
  Configure una ruta estática predeterminada con el comando ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 {interfaz-de-salida | ip-del-siguiente-salto}.
Notes: 1.3 – Funcionamiento del router
1.3.3 – Rutas obtenidas en forma estática
1.3.3.1 – Rutas estáticas

## Slide 50: Rutas obtenidas en forma estática Ejemplo de una ruta estática
Notes: 1.3 – Funcionamiento del router
1.3.3 – Rutas obtenidas en forma estática
1.3.3.2 – Ejemplo de una ruta estática

## Slide 51: Rutas obtenidas en forma estática Ejemplo de una ruta estática (continuación)
Ingresar y verificar una ruta estática
Notes: 1.3 – Funcionamiento del router
1.3.3 – Rutas obtenidas en forma estática
1.3.3.2 – Ejemplo de una ruta estática (continuación)

## Slide 52: Rutas obtenidas en forma estática Ejemplos de rutas IPv6 estáticas
Notes: 1.3 – Funcionamiento del router
1.3.3 – Rutas obtenidas en forma estática
1.3.3.3 – Ejemplos de rutas IPv6 estáticas

## Slide 53: Rutas obtenidas en forma estática Ejemplos de rutas IPv6 estáticas
Notes: 1.3 – Funcionamiento del router
1.3.3 – Rutas obtenidas en forma estática
1.3.3.3 – Ejemplos de rutas IPv6 estáticas (continuación)

## Slide 54: Protocolos de routing dinámico Routing dinámico
Los routers usan el routing dinámico para compartir información sobre el estado y la capacidad de alcance de redes remotas.
Realiza la detección de redes y el mantenimiento de las tablas de routing.
Los routers convergen una vez que finalizan el intercambio y actualizan sus tablas de routing.
Notes: 1.3 – Funcionamiento del router
1.3.4 – Protocolos de routing dinámico
1.3.4.1 – Routing dinámico

## Slide 55: Protocolos de routing dinámico Protocolos de routing IPv4
Los routers Cisco admiten diversos protocolos de routing dinámico IPv4, incluidos los siguientes:
  EIGRP: Protocolo mejorado de routing de gateway interior
  OSPF: Abrir primero la ruta más corta
  IS-IS: Sistema intermedio a sistema intermedio
  RIP: Protocolo de información de routing
Utilice el comando router ? en el modo de configuración global para determinar qué protocolos de routing admite IOS.
Notes: 1.3 – Funcionamiento del router
1.3.4 – Protocolos de routing dinámico
1.3.4.2 – Protocolos de routing IPv4

## Slide 56: Protocolos de routing dinámico Ejemplos de routing dinámico IPv4
Notes: 1.3 – Funcionamiento del router
1.3.4 – Protocolos de routing dinámico
1.3.4.3 – Ejemplos de routing dinámico IPv4

## Slide 57: Protocolos de routing dinámico Protocolos de routing IPv6
Los routers Cisco pueden admitir diversos protocolos de routing dinámico IPv6, incluidos los siguientes:
  RIPng (RIP de próxima generación)
  OSPFv3
  EIGRP para IPv6
Utilice el comando ipv6 router ? para determinar qué protocolos de routing admite IOS.
Protocolos de routing IPv6
Notes: 1.3 – Funcionamiento del router
1.3.4 – Protocolos de routing dinámico
1.3.4.4 – Protocolos de routing IPv6

## Slide 58: Protocolos de routing dinámico Ejemplos de routing dinámico IPv6
Notes: 1.3 – Funcionamiento del router
1.3.4 – Protocolos de routing dinámico
1.3.4.5 – Ejemplos de routing dinámico IPv6